## Slide 1: Lab 6 Laplace Transform

## Slide 2
Objective
Laplace transform and inverse Laplace transform.
Poles and zeroes of a system and the effect.
Application in system analysis.

## Slide 3
Laplace Transform and Inverse Laplace Transform
Bilateral Laplace transform pair:
Unilateral Laplace transform pair:
Thinking :
Notes: 傅式变换式拉式变换的特殊情况，即在S平面虚轴上进行的拉式变换就是傅氏变换。
为什么有了傅氏变换还要有拉式变换呢？信号如要做傅里叶变换需要满足狄里赫利条件，即在（-∞，+∞）的区间上绝对可积，这是一个不容易被满足的条件。拉式变换引入被称为收敛因子的指数函数𝑒^(−𝜎𝑡) 去乘以f(t)，当𝜎取足够大的正值时，在时间的正方向上总可以使得〖𝑓(𝑡)𝑒〗^(-𝜎𝑡) 减幅度较快。在实际工程中，我们遇到的信号多为有始信号，即在t小于0时，函数值为0，因此拉式变换多被应用于工程实践中。因此也可以说拉式变换是对傅里叶变换的扩展。
不满足绝对可积分条件的信号，比如单位阶跃信号𝑢(𝑡)，有始阶跃正弦信号𝑠𝑖𝑛𝑡u(𝑡)，单边指数信号𝑒^𝑎𝑡 𝑢(𝑡)(𝑎>0)等。这时，虽然从极限观点引入奇异函数，上述信号中的某些信号如𝑢(𝑡)等，虽然其傅里叶变换存在，但因为其频谱中包含后冲击函数，因此处理起来较为麻烦。而另外一些信号如𝑒^𝑎𝑡 𝑢(𝑡)(𝑎>0)，则不存在有傅里叶变换。

## Slide 4
Laplace Transform and Inverse Laplace Transform
Laplace transform
  laplace(f)
  laplace(f, transVar)
  laplace(f, var, transVar)
Inverse Laplace transform
  ilaplace(F)
  ilaplace(f, transVar)
  ilaplace(f. var, transVar)
e.g.

## Slide 5
Poles and Zeros
The characteristics of system impulse response (h(t)) in time domain.
The stability of the system.
The frequency characteristics (H(jw)).
Function
  pole(sys)
  zero(sys)
  pzplot(sys)/pzpmap(sys)
  sys = tf(num, den)
e.g.

## Slide 6
Poles and h(t)
H(s) | Pole Position | h(t)
H(s)=1/s | p1=0 | h(t)=u(t)
H(s)=1/(s+a) | p1=-a | 
 | a>0,left real axis | h(t)=e-atu(t), Exponential decay
 | a<0,right real axis | h(t)=e-atu(t),-a>0, Exponential increase
H(s)=w/(s2+w2) | p1=±jw | h(t)=sinwt*u(t), continuous oscillation
H(s)=w/((s+a)2+w2) | p1=-a±jw | 
 | a>0,left half-plane | h(t)=e-atsinwtu(t), Oscillation attenuation
 | a<0,right half-plane | h(t)=e-atsinwtu(t),-a>0, Oscillation increase
H(s)=1/s2 | p1=p2=0 | h(t)=tu(t) t→,h(t)→
H(s)=1/(s+a)2 | p1=p2=-a | 
 | a>0,left real axis | h(t)=te-atu(t),a>0, t→,h(t)→0
 | a<0,right real axis | h(t)=te-atu(t),a>0, t→,h(t)→
H(s)=2ws/(s2+w2)2 | p1=p2=±jw | h(t)=tsinwt*u(t), Oscillation increase
H(s)=2w(s+a)/((s+a)2+w2)2 | p1=p2=-a±jw | 
 | a>0,left half-plane | h(t)=te-atsinwt*u(t) ,a>0, t→,h(t)→0
 | a<0,right half-plane | h(t)=te-atsinwt*u(t) , a>0, t→,h(t)→
H(s) | Pole Position | h(t)
H(s)=1/s | p1=0 | h(t)=u(t)
H(s)=1/(s+a) | p1=-a | 
 | a>0,left real axis | h(t)=e-atu(t), Exponential decay
 | a<0,right real axis | h(t)=e-atu(t),-a>0, Exponential increase
H(s)=w/(s2+w2) | p1=±jw | h(t)=sinwt*u(t), continuous oscillation
H(s)=w/((s+a)2+w2) | p1=-a±jw | 
 | a>0,left half-plane | h(t)=e-atsinwtu(t), Oscillation attenuation
 | a<0,right half-plane | h(t)=e-atsinwtu(t),-a>0, Oscillation increase
H(s)=1/s2 | p1=p2=0 | 
H(s)=1/(s+a)2 | p1=p2=-a | 
 | a>0,left real axis | 
 | a<0,right real axis | 
H(s)=2ws/(s2+w2)2 | p1=p2=±jw | h(t)=tsinwt*u(t), Oscillation increase
H(s)=2w(s+a)/((s+a)2+w2)2 | p1=p2=-a±jw | 
 | a>0,left half-plane | 
 | a<0,right half-plane | 

## Slide 7
Poles and Zeros

## Slide 8: System Analysis-Difference Equations
[

## Slide 9: System Analysis-Difference Equations

## Slide 10: System Analysis-Circuits

## Slide 11: System Analysis-Circuits

## Slide 12: System Analysis-Circuits

## Slide 13
Surface Plot for Laplace Transform
Define vectors x () and y () as the real and imaginary axes of the complex s plane.
Get 2-D grid coordinates based on the coordinates contained in vectors x and y with function meshgrid.
  [X,Y] = meshgrid(x,y);
Let s=x+jy, calculate the F(s);
Use function abs, angle, real or imag to calculate the magnitude, phase, real part or imaginary part of F(s) in complex s plane.
Use function mesh or surf to get the surface plot of F(s).
  mesh(X,Y,Z)/surf(X,X,Z);
Others
  colormap(map)
  rotate3d on
e.g.
Notes: 由于拉普拉斯变换是在复频域上进行的，此时我们就要通过三维图来进行展示。
画三维图的步骤如下：
1、确定 x (σ) 和 y (ω)的取值范围以及采样间隔；
2、根据x和y的值生成网格，使用meshgrid函数；
3、s取网格的值后计算出系统函数F(s)的值；
4、使用 abs，angle，real，imag等获取你感兴趣的数据；
5、使用mesh或者surf函数画出三维图；

## Slide 14
Relationship between Lapalce and Fourier
Think about it.
e.g.